Configuration de base du ASA Firewall

- hosname
- enable password
- username and password : username …password...
- define the clock : clock set 17:55:43 20 march 2025
- give an ip add to the firewall ports (ip add in the network in front of the port) and enable the port
- give a name to the firewall ports : nameif name_
- configure security level  for each port: security-level 100 or 0 or 50
  - 100 %→ pour la zone de confiance
  - 0 %→ la zone non confiante
  - 50 % → pour la zone partiellement confiante
- show start → voir la config

Configuration du Firewall comme server DHCP
- dhcpd address 192.168.10.x-192.168.10.y inside → definir la place d’adresse pour une zone (ici inside)
- dhcpd dns 8.8.8.8 → definir l’adresse du server dns
- dhcpd enable inside→ activer le protocol dhcp pour une zone (ici inside)